附件 2

2022年度特种设备生产单位监督抽查发现问题汇总表

| 序号 | 单位名称 | 发现的问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁天缘汇丰建筑安装有限公司 | （一）资源条件：1、焊工张强、张峰光、王梦雨焊工劳动合同过期；2、无损检测理化热处理分包协议书过期。 （二）质量保证体系：1、缺少焊工培训考核记录；2、缺少外来设计文件鉴定报告。 （三）保障特种设备安全性能的技术能力方面：1、材料责任师未对材料单进行确认签字；2、缺少无损检测责任人员对外委无损检测结果的确认。 （四）鉴定评审机构工作质量：无 | 市局督促整改并依法处理 |
| 2 | 抚顺市锅炉设备安装公司 | （一）资源条件：1、无损检测分包单位资质有过期，缺少对分包资质审核评价；2、GB2(2)资质焊工人数不足，缺少5人次。 （二）质量保证体系：1、缺少对设计文件的鉴定、评审要求；2、缺少焊接试板控制规定；3、缺少热处理工艺方面的控制内容；4、缺少无损检测工艺方面的控制内容；5、缺少理化试验工艺方面控制内容；6、缺少最终检验与试验，型式试验方面的控制内容。 （三）保障特种设备安全性能的技术能力方面：1、材料标识及可追溯性无见证材料 2、缺少施工焊接工艺规程；3、缺少管道安装和支吊架调整记录；4、缺少无损检测合同和无损检测委托材料；5、缺少焊接过程记录（施焊记录、坡口组对记录、焊缝外观检测记录） （四）鉴定评审机构工作质量：1.应按上次评审要求重新修订体系文件。 | 市局督促整改并依法处理 |

| 序号 | 单位名称 | 发现的问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 抚顺市晨阳石化机械制造有限公司 | （一）资源条件：1、无 （二）质量保证体系：1、无损检测外委时未对委托单位资格、范围及人员进行控制。 （三）保障特种设备安全性能的技术能力方面：1、不锈钢产品缺少耐压用水试验氯离子含量要求。2、缺少材料标准。（四）鉴定评审机构工作质量：无 | 市局督促整改并依法处理 |
| 4 | 抚顺市博瑞特科技有限公司 | （一）资源条件：1、缺少一名理化检验人员。2、未见叉车检验报告。3、设备档案不完善。4、缺少不锈钢专用场地。 （二）质量保证体系：1、缺少人员培训记录和考核记录。2、未见作废文件记录。3、未见质量计划。4、未见程序文件更新记录。5、未见质保体系组织机构图。 （三）保障特种设备安全性能的技术能力方面：1、未见产品铭牌2、设计标准不明确，内容不完善。3、缺少表卡。4、质量证明文件不完善。 （四）鉴定评审机构工作质量： 无 | 市局督促整改并依法处理 |
| 5 | 抚顺市巨龙电梯有限公司 | （一）资源条件：1、任命文件缺少法定代表人签字。2、未见噪声测试仪。 （二）质量保证体系：1、未见卷尺、绝缘电阻测试仪、万用表检定证书。2、未见2021年内审报告处理结果记录（纠正及纠正措施）。 （三）保障特种设备安全性能的技术能力方面：抽查经营公司办公大楼电梯大修项目1、缺少施工过程记录。（四）鉴定评审机构工作质量： 无 | 市局督促整改并依法处理 |
| 6 | 抚顺市立达电梯安装有限公司 | （一）资源条件：1、办公地址与实际不符。2、人员劳动合同超期。3、未见有效期内的设备检定证书。4、未见绝缘电阻表、照度计、电梯震动和起制动加减速度测试仪。5、未见现场施工质量控制系统责任人员。 （二）质量保证体系：1、设备代码为30102104002001100002、30132104002005010001的电梯施工方案中未明确修理内容、未见其工艺文件；未见设备代码为311010301202204298的电梯未见工艺文件。2、夹绳器供应商宁波奥德普电梯部件有限公司未列入合格供应商名单。3、安装档案未编号。4、未提供上次评审备忘录。5、未见本年度客户回访记录。6、未见《2022年度培训计划》中对TSG T5002-2017、TSG T7001-2009的培训记录。 （三）保障特种设备安全性能的技术能力方面：现场抽查抚顺华晨房地产开发有限公司安装资料1、施工方案未执行最新标准。2、未见施工过程记录。3、施工方案缺少负责人签字。 （四）鉴定评审机构工作质量： 无 | 市局督促整改并依法处理 |
| 序号 | 单位名称 | 发现的问题 | 处理意见 |
| 7 | 抚顺沈华起重设备维修有限公司 | （一）资源条件：1、未提供仓库租赁协议、土地使用证、房屋产权证。2、缺少特种设备生产和充装单位许可规则（TSG 07-2019）正式版本。 （二）质量保证体系：1、未对外来文件进行控制。 （三）保障特种设备安全性能的技术能力方面：1、未见抚顺特殊钢股份有限公司七道1#桥式起重机施工工艺文件。（四）鉴定评审机构工作质量： 无 | 市局督促整改并依法处理 |
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司-石油二厂 | （一）资源条件：1、应明确充装前检查、充装后检查区域；2、充装单位未应用“移动式压力容器智慧监管公共服务平台”；3、液化石油气充装泵入口压力表应定期检定合格；4、未见可燃气体报警器检定报告；5、未见地衡检定报告。 （二）质量保证体系：1、体系文件中保证体系图中无检查人员，无检查人员的岗位职责；2、体系文件中《工作记录及见证材料》中提供的标准表格与实际工作中的文件格式及内容不符；3、体系文件中《充装资料管理》要求进行文件的归档等内容，体系运行过程中未完全运行；4、充装后检查记录未按照体系文件运行；5、缺少充装过程检查记录样表。 （三）产品或工作质量方面：1、现场充装过程记录填写不规范，应按许可范围规范填写充装介质；2、装车臂耐压试验记录填写不规范。 （四）鉴定评审机构工作质量：无 | 市局督促整改并依法处理 |
| 9 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | （一）资源条件：1、缺少气瓶安全技术规程（TSG 23-2021）正式版本。 （二）质量保证体系：1、应对《气瓶安全技术规程》相关知识进行培训。 （三）保障特种设备安全性能的技术能力方面：1、充装记录应该增加充装前、后检查内容。 （四）鉴定评审机构工作质量：无 | 市局督促整改并依法处理 |
| 10 | 抚顺市气瓶检测站 | （一）资源条件：1、缺少一名持P项作业人员证充装人员；任命安全管理员未持A项作业证。2、两台停用液氯储罐未办理停用手续。3、液氯储存间南侧储罐人孔盖改造（加装磁力泵、管路）未见相关证明资料。4、部分气瓶超过定期检验有效期。5、气瓶充装前后检查及充装记录应建立电子档案。 （二）质量保证体系：1、质量手册缺少充装要素控制系统。2、站内部分体系运行表格未列入质量手册。3、质量手册中引用的法规、标准应更新。 （三）保障特种设备安全性能的技术能力方面：1、充装记录缺少充装操作人员签字。 （四）鉴定评审机构工作质量：无。 | 市局督促整改并依法处理 |